BIOS

- Basic Input and Output System.

- Spremljen  u ROM (Read Only Memory) čip na matičnoj ploči.

- - prvi program koji se izvršava kad se uključi računalo.

- BIOS je sučelje između hardware-a i operativnog sustava računala

- - jedinstven standard proizvođača BIOS-a i proizvođača procesora

- procesor traži na istom mjestu u memoriji početak BIOS programa - u gornjih 64K prvog megabajta sistemske memorije

- nekoliko BIOS-a – glavni je na matičnoj, ostali su  na drugim jedinicama (grafička, hard…)

- Radnje koje izvodi BIOS su:

    - Inicijaliziranje i testiranje hardware-a u računalu (POST – Power On Self Test);

    - Učitavanje i pokretanje OS-a;

    - Omogućava OS-u i aplikacijskim programima da upravljaju hardware-om pomoću skupa rutina zvanih "BIOS Run-Time Service".

Što je BIOS postava?

- BIOS postava je interaktivan BIOS program koji je potreban za:

    - Promjenu hardware-a vašeg sustava (npr. instaliranje novog HDD-a);

    - Promjenu vladanja vašeg računala (npr. promjena vremena ili datuma);

    - Poboljšati vladanje vašeg računala (npr. podizanje performansi uključivanjem cache-a).

Kako pokrenuti BIOS postavu?

- Za pokretanje menija BIOS postave potrebno je pritisnuti tipku <DEL> (ili neku drugu) nakon POST-a, a prije učitavanja OS-a.

- BIOS obično prikaže poruku:

    - Press DEL (ili neku drugu tipku) to enter SETUP.

Što je CMOS?

- CMOS je memorija napajana baterijom.

- BIOS koristi CMOS za spremanje postavki koje ste odabrali u postavi.

- CMOS također održava interni sat.

BIOS

Cilj vježbe: Upoznavanje BIOS-a, njegove namjene i njegovih mogućnosti.

Rad na vježbi:

BIOS

- BIOS – Basic Input and Output System.

- Spremljen je u ROM (Read Only Memory) čip na matičnoj ploči.

- BIOS je prvi program koji se izvršava kad se uključi računalo.

- BIOS je sučelje između hardware-a i operativnog sustava računala.

- Razvijen je jedinstven standard između proizvođača BIOS-a i proizvođača procesora. Radi se o tome da procesor uvijek traži na istom mjestu u memoriji početak BIOS programa. BIOS program je uvijek smješten u specijalno rezervirano memorijsko područje, u gornjih 64K prvog megabajta sistemske memorije.

- U računalu postoji nekoliko različitih BIOS-a. Onaj na matičnoj ploči je glavni. Ostali BIOS-evi nalaze se na periferijalnim uređajima (npr. grafička kartica, tvrdi disk, ...).

- Radnje koje izvodi BIOS su:

    - Inicijaliziranje i testiranje hardware-a u računalu (POST – Power On Self Test);

    - Učitavanje i pokretanje OS-a;

    - Omogućava OS-u i aplikacijskim programima da upravljaju hardware-om pomoću skupa rutina zvanih "BIOS Run-Time Service".

Što je BIOS postava?

- BIOS postava je interaktivan BIOS program koji je potreban za:

    - Promjenu hardware-a vašeg sustava (npr. instaliranje novog HDD-a);

    - Promjenu vladanja vašeg računala (npr. promjena vremena ili datuma);

    - Poboljšati vladanje vašeg računala (npr. podizanje performansi uključivanjem cache-a).

Kako pokrenuti BIOS postavu?

- Za pokretanje menija BIOS postave potrebno je pritisnuti tipku <DEL> (ili neku drugu) nakon POST-a, a prije učitavanja OS-a.

- BIOS obično prikaže poruku:

    - Press DEL (ili neku drugu tipku) to enter SETUP.

Što je CMOS?

- CMOS je memorija napajana baterijom.

- BIOS koristi CMOS za spremanje postavki koje ste odabrali u postavi.

- CMOS također održava interni sat.

- Svaki put kad se uključi računalo, BIOS iz CMOS-a uzima postavke koje je korisnik namjestio i konfigurira računalo prema njima.

- U slučaju da se isprazni batere isprazni baterOS-u bit će izgubljeni, i POST će javiti poruku:

    - CMOS invalid ili

    - CMOS checksum invalid.

- Ako se to dogodi, potrebno je zamijeniti bateriju i postaviti vlastite postavke u BIOS postavi.

Što je POST?

- POST je skraćenica od Power On Self Test.

- On testira računalo prije učitavanja OS-a.

BIOS nadogradnja

- Sistemski BIOS se nalazi u FLASH memoriji matične ploče.

- FLASH BIOS omogućava korisniku nadogradnju BIOS-a bez potrebe zamjene EPROM memorije.

- Nadogradnja se može nalaziti i biti pokrenuta s diskete, diska, cd-a ili mreže.

Prije nadogradnje

- Treba sačuvati kopiju originala BIOS-a matične ploče na boot disketi u slučaju da kasnije treba reinstalirati BIOS.

Proces nadogradnje:

- Posjetiti web stranicu proizvođača matične ploče i skinuti zadnju verziju BIOS-a (*.bin) i programa za nadogradnju (AWDFLASH.EXE).

- Kreirati boot disketu. Tada kopirati BIOS datoteku i program za nadogradnju na tu disketu.

- Umetnuti disketu u FDD i ponovno podići sustav s nje.

- Utipkati "awdflash *.bin /sn/py/cc" i pritisnuti <Enter> za pokretanje programa za nadogradnju (/sn – nije originalan BIOS nego nadogradnja, /py – programiranje flash memorije, /cc – obriši podatke u CMOS-u i automatski ih obnovi nakon nadogradnje).

- Pritisnite tipku <F1> ili <F10> za resetiranje vašeg sustava. Upozorenje! Ako se pojavi poruka "Write Fail", potrebno je ponoviti postupak. Ne smije se resetirati ili ugasiti računalo jer postoji mogućnost da se neće moći više boot-ati.

- Kod podizanja sustava pojavit će se poruka "CMOS checksum error-Default loaded", pa će trebati ući u meni BIOS postave (tipka <DEL>) i učitati standardnu postavu ("LOAD SETUP DEFAULTS"), te ju spremiti.

Meni (izbornik) BIOS postave:

- Standard CMOS Setup;

- Advanced BIOS Features;

- Advanced Chipset Features;

- Integrated Peripherials;

- Power Management Setup;

- Pnp/PCI Configurations;

- PC Healt Status (SmartDoc Anti-Burn Shield);

- Frequency/Voltage Control;

- Load Optimized Defaults;

- Set Supervisor Password,

- Set User Password;

- SAVE & EXIT SETUP;

- EXIT WITHOUT SAVING;

- Pomoću tipaka sa strelicama kreće se po opcijama izborniku, a u njih se ulazi pomoću tipke <Enter>.

- Povratak na glavni izbornik vrši se tipkom <ESC>.

- Pomoću tipaka PgUp/PgDn/+/- mijenjaju se postavke parametara.

STANDARD CMOS SETUP

Sadrži neke osnovne hardware-ske konfiguracijske postavke, sistemski sat i obradu grešaka:

- Date(mm:dd:yy) – datum ;

- Time(hh:mm:ss) – vrijeme;

- Primary/Secondary, Master/Slave IDE – HDD ili CD;

- Drive A/Drive B – FDD;

- Video – tip grafičke kartice;

- Halt On – tip grešaka koje će zaustaviti sustav.

ADVANCED BIOS FEATURES

Poboljšava performanse sustava ili postavlja osobine sustava prema vašim prioritetima:

- Virus Warning – Enabled – prikazuje poruku upozorenja ako se pokuša pristupiti boot sektoru ili particijskoj tablici HDD-a kod podizanja sustava;

- CPU Internal Cache/External Cache – omogućen ili onemogućen cache CPU-a;

- CPU L2 Cache ECC Checking – ubrzanje testiranja memorije;

- Processor Number Feature – prikaz serijskog broja procesora kod podizanja;

- Quick Power On Self Test – smanjenje vremena potrebnog za POST;

- First/Second/Third/Other Boot Device – slijed uređaja s kojih se pokušava učitati OS;

- Swap Floppy Drive – disketne jedinice A i B mogu mijenjati status;

- Boot Up Floppy Seek – kod POST-a BIOS provjerava broj traka diskete;

- Boot Up NumLock Status – Numlock uključen ili isključen kod podizanja;

- Gate A20 Option – način na koji se adresira memorija iznad 1MB;

- Typematic Rate Setting – omogućava/onemogućava Typematic Rate i Typematic Delay;

- Typematic Rate (Chars/Sec) – odabir mjere automatskog ponavljanja znaka kad se drži pritisnuta tipka;

- Typematic Delay (Msec) – vremenski interval prikazivanja prvog i drugog znaka;

- Security Option – ako je postavljena zaporka odabire se kad je ona potrebna, kod podizanja sustava ili prilikom ulaska u BIOS postavu;

- OS Select For DRAM > 64MB – samo ako se pokreće OS/2 s više od 64MB RAM-a;

- Video BIOS Shadow – video BIOS se kopira u Shadow RAM zbog poboljšanja performansi;

- C8000-CBFFF to DC000-DFFFF Shadow – ove opcije služe za kopiranje firmware-a iz drugih ROM-ova kartica za proširenje u sistemski RAM.

ADVANCED CHIPSET FEATURES

Koristi se za promjenu vrijednosti registara chipset-a, koji upravljaju opcijama sustava:

- Bank 0/1 2/3 4/5 DRAM Timing – vremensko usklađivanje DRAM-a;

- DRAM Clock – odabir brzine DRAM-a;

- SDRAM Cycle Length – odabrati 2 ili 3 (podrazumijevanu postavku ne bi trebalo mijenjati);

- DRAM Drive Strength – ostaviti Auto mode;

- DRAM Drive Value – ne podešavati ga;

- Memory Hole – memorijski prostor rezerviran za ISA kartice;

- P2C/C2P Concurrency – omogućava/onemogućava istovremenost PCI to CPU i CPU to PCI;

- System BIOS Cacheable – omogućava caching sistemskog BIOS-a u svrhu poboljšanja sistemskih performansi;

- Video RAM Cacheable – omogućava caching video memorije u svrhu poboljšanja video performansi;

- AGP Aperture Size – veličina linearnog buffer-a za video podatke;

- AGP-4X Mode – omogućava/onemogućava AGP 4x (133 MHz) mod;

- AGP Driving Control – poželjno je da se stavi na "Auto";

- AGP Driving Value – podešavanje sile gonjenja AGP-a;

- AGP Fast Write – omogućava AGP modelu mod brzog pisanja;

- OnChip USB – omogućiti ako imamo USB na matičnoj ploči;

- USB Keyboard Support – omogućava korištenje USB tipkovnice;

- OnChipSound – omogućava/onemogućava korištenje zvučne kartice na matičnoj ploči;

- OnChipModem – onemogućeno ako nema instaliran AMR modem;

- CPU to PCI Write Buffer – omogućava/onemogućava korištenje buffer-a kod pisanja procesora u PCI sabirnicu (zbog razlike brzina);

- PCI dynamic Bursting – omogućava/onemogućava izvođenje pisanja u buffer;

- PCI Master 0 WS Write – kad je omogućeno, pisanje u PCI sabirnicu vrši se s 0 stanja čekanja;

- PCI Delay Transactions – ostaviti na podrazumijevanoj postavci;

- PCI # 2 Access # 1 Retry – ostaviti na podrazumijevanoj postavci;

- AGP Master 1 WS Write – ostaviti na podrazumijevanoj postavci;

- AGP Master 1 WS Read – ostaviti na podrazumijevanoj postavci;

- Memory Parity/ECC Check – omogućava otkrivanje pariteta memorije i pronalaženje grešaka i ispravljanje.

INTEGRATED PERIPHERIALS

Omogućava dobivanje nekih informacija unutar sustava kada on radi:

- OnChip IDE Channel 0/Channel 1 – omogućavanje/onemogućavanje IDE kanala;

- IDE Prefetch Mode – omogućava/onemogućava brži pristup pogonskoj jedinici;

- Primary Master/Slave PIO; Secondary Master/Slave PIO – mod rada jedinice;

- Primary Master/Slave UDMA; Secondary Master/Slave UDMA – brzina Ultra DMA prijenosa;

- Init Display First – određuje se gdje se nalazi primarna grafička kartica (AGP ili PCI);

- IDE HDD Block Mode – omogućava/onemogućava transfer bloka podataka;

- Onboard FDD Controller – omogućava/onemogućava FDD kontroler;

- Onboard Serial Port1/Port2 – omogućavanje serijskih portova;

- UART 2 Mode – odabir moda infracrvenog porta;

- IR Function Duplex – odabir infracrvenog half/full duplex prijenosa;

- TX, RX inverting enable – omogućava invertiranje TX,RX (nije pametno mijenjati);

- Onboard Parallel Port – odabir logičkog LPT porta za stvarni fizički port;

- Onboard Parallel Mode – odabir moda za paralelni prijenos podataka;

- ECP Mode Use DMA – odabir DMA kanala za paralelni port kod ECP moda;

- Parallel Port EPP type – odabir EPP tip porta;

- Onboard Legacy Audio – ovo polje kontrolira zvučnu karticu na ploči.

# POWER MANAGEMENT SETUP

Omogućava postavljanje sistemskih funkcija za štednju energije:

- ACPI Function – omogućiti u slučaju da OS podržava "Advanced Configuration and Power Interface" (ACPI);

- Power Management – tip štednje energije:

  - HDD Power Down – period nakon kojeg se disk gasi ako nije u upotrebi;

  - Doze Mode – nakon odabranog perioda neaktivnosti sustava CPU radi smanjenom brzinom;

  - Suspend Mode – nakon odabranog perioda neaktivnosti sustava svi uređaji, osim CPU-a, prestaju s radom;

- PM Control by APM – ako je instaliran "Advanced Power management (APM)" na sustavu, odabirom "Yes" dobiju se bolje performanse štednje energije;

- Video Off Option – kad je omogućeno, VGA adapteru je dopušteno da radi u modu štednje energije;

- Video Off Method – način na koji će se monitor zamračiti;

- MODEM Use IRQ – određuje prekid koji će se koristiti za modem;

- Soft-Off by PWR-BTTN – omogućava/onemogućava gašenje računala u najniži nivo potrošnje pomoću "power" tipke;

- State after Power Failure – određuje stanje računala nakon pojave greške napajanja (hoće li se ugasiti ili restartati) (npr. nestanak napajanja);

- Wake Up Events – omogućava paljenje računala pomoću određenih prekida:

  - VGA – omogućava/onemogućava da VGA probudi sustav;

  - LPT & COM – omogućava/onemogućava da prekid na serijskom ili paralelnom portu probudi računalo;

  - HDD & FDD – omogućava/onemogućava da bilo kakva aktivnost na disku ili disketnoj jedinici probudi računalo;

  - PCI Master – omogućava/onemogućava da bilo kakva aktivnost uređaja na PCI sabirnici probudi računalo;

  - Modem Ring Resume – omogućava/onemogućava da dolazni poziv na modem probudi računalo;

  - RTC Alarm Resume – omogućava/onemogućava da se definira određeni datum i vrijeme kada će se računalo probuditi;

  - Date (of Month) – definira se datum kad će se računalo probuditi;

  - Resume Time (hh:mm:ss) – definira se vrijeme kad će se računalo probuditi;

  - Primary INTR – omogućava/onemogućava da bilo kakav prekid probudi računalo;

  - IRQS Activity Monitoring – određuje se kojim prekidima će biti onemogućeno da probude računalo.

PNP/PCI CONFIGURATION

Omogućava modifikaciju sistemskih funkcija za štednju energije:

- PNP OS Installed – odabrati "yes" ako je instaliran "Plug and Play" OS;

- Reset Configuration Data – normalno je ovo onemogućeno; omogućava se kada se instalira neki dodatak a dođe do ozbiljnog konflikta i sustav se više ne može boot-ati;

- Resource Controlled By – odabir načina na koji se kontrolira način provjere broja IRQ-a i DMA kanala;

- IRQ Resources – pridruživanje prekida;

- DMA Resources – pridruživanje DMA kanala;

- PCI/VGA Palette Snoop – omogućava da BIOS pregleda status VGA adaptera;

- Assign IRQ for VGA – omogućiti ako imamo VGA kontroler;

- Assign IRQ for USB – omogućiti ako imamo USB kontroler;

- PCI SLOT 1/5, 2/6, 3, 4 IRQ Assigned – omogućava/onemogućava pridruživanje prekida za svaki PCI SLOT.

PC HEALTH STATUS (SmartDoc Anti-Burn Shield)

Daje neke informacije o sustavu:

- Current CPU Temp. – trenutna temperatura CPU-a;

- Current System Temp. – trenutna temperatura sustava;

- Current CPUFAN1 Speed – brzina prvog ventilatora (na CPU-u);

- Current CPUFAN2 Speed – brzina drugog ventilatora;

- Vcore – pokazuje aktualne napone napajanja.

FREQUENCY/VOLTAGE CONTROL

- CPU Vcore Select – odabir napona jezgre CPU-a;

- Auto Detect DIMM/PCI CLK – omogućava/onemogućava detektiranje DIMM/PCI takta;

- Spread Spectrum Modulated – omogućava/onemogućava širinsko spektralnu modulaciju;

- CPU Host/PCI Clock – odabir CPU/PCI frekvencije.

LOAD OPTIMIZED DEFAULTS

- "Load Optimized defaults (Y / N)  ?  N" – odabirom "Y" učitavaju se podrazumijevane postavke.

SET SUPERVISOR/USER PASSWORD

Ove dvije opcije omogućavaju postavljanje nadzorničke i korisničke zaporke:

- Odabirom "Change Password" dobije se:

  - "Enter Password :   " – upiše se zaporka;

  - "Confirm Password :   " – ista zaporka se upiše još jednom.

SAVE & EXIT SETUP

Omogućava spremanje promijenjenih postavki i izlaz iz BIOS postave:

- "SAVE to CMOS and EXIT (Y/N) ? Y" – odabirom "Y" vrši se spremanje.

EXIT WITHOUT SAVING

Omogućava izlaz iz BIOS postave bez spremanja promijenjenih postavki:

- "Quit Without Saving (Y/N) ? N" – odabir "Y" omogućava izlaz bez spremanja.