********************************************

********************************************

********************************************

Pretvaranje jednadžbe u simbolički prikaz:

Crtanje se svodi na određivanje prioritetnih operacija.

Primjer:

- Ispod negacije je izraz u kojem je operacija najvišeg stupnja negacija, zatim konjunkcija, a zatim disjunkcija.

- Nacrtamo ulaze u sklop (A, B, C)

- Ulaz B dovedemo na NE sklop, a izlaz iz NE sklopa zajedno s ulazom s A dovedemo na I sklop. Izlaz iz I sklopa zajedno s ulazom C dovedemo na ILI sklop i konačni izlaz provučemo kroz ne sklop kao bi realizirali konačnu negaciju.

Pretvaranje jednadžbe u tablicu:

Provodimo isti postupak analize jednadžbe i utvrđujemo koje operacije su prioritetne.

Primjer:

- Jednadžba ima tri logičke varijable A, B, C. To znači da moramo napisati sve moguće kombinacije ulaza (kombinacija ima 2broj ulaznih varijabli), u ovom slučaju 8 kombinacija.

- Redoslijed kolona u tablici odgovara redoslijedu čitanja jednadžbe.

| A | B | C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Provjeru možemo napraviti tako da iz tablice napišemo jednadžbu, minimiziramo i dobijemo početnu jednadžbu.

********************************************

PAZI!!!

- Za formulu       napravi tablicu istinitosti i nacrtaj logički sklop

| A | B |  |  |  | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

********************************************

- Za formulu       napravi tablicu istinitosti i nacrtaj logički sklop

| A | B | A- | (A*B)- | (A-)+B | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

********************************************

# Text boxes

A

B

A

B

C