Vježba za pisanu provjeru

Brojevni sustavi

1. Sljedeće brojeve poredaj po veličini počevši od najmanjeg:

1011110(2), 127(8), 74(10), 5D(16)

2. Koji je:

a) dekadski zapis oktalnog broja 54.34

b) heksadekadski zapis oktalnog broja 124.124

c) heksadekadski zapis dekadskog broja 239.75

d) oktalni zapis binarnog broja 1101110.0100111

3. Odredi x da jednakost bude točna:

a) 345(8)-B1(16)=X(16) – 1010(2)

b) 101(8)+101(2)+X(10)=101(16)

4. Izračunaj 1011(2)+101.1(2)+10.101(2)+1.011(2) pa rezultat zapiši u oktalnom sustavu.

5. Izračunaj u binarnom sustavu 10111 – 11000 : 100 =

Napomena: 11 je eksponent pa ga prevedi u dekadski da znaš koliko puta treba množiti 101.

6. Cijele brojeve pohrani u 8-bitnom registru metodom dvojnog komplementa:

a) 57		b) -82

7. Odredi	a) najveći cijeli broj,

b) najmanji cijeli broj

koji se može pohraniti u 2 byta metodom dvojnog komplementa. Rezultat prikaži u dekadskom sustavu.

8. Prikaži realni broj 427.625(10) u sustavu s bazom 16 prema IEEE standardu jednostruke preciznosti.

Rješenja:

1. 74(10) < 127(8) < 5D(16) < 1011110(2)

2. a) 44.4375(16)	b) 54.2A(16)	 c) EF.C(16)	d) 156.234(8)

3. a) 3E(16)  b) 187(10)

4. 25.24(8)

5. 1110111

6. a) 00111001	b) 10101110

7. a) 32767	b) -32768

8. 43D5D000